ÎM „Parcul Urban de Autobuze” anunţă licitaţie internaţională pentru achiziţionarea autobuzelor

Întreprinderea municipală „Parcul urban de autobuze” invită operatori economici cu statut de întreprinzători, rezidenţi sau nerezidenţi, să propună oferte care pot satisface necesităţile întreprinderii privind livrarea a 100 unităţi autobuze conform următoarelor caracteristice tehnice:

1. Destinaţia - autobuz pentru transportarea persoanelor în raza urbană

2. Anul de producere – 2006-2012

3. Capacitatea - 90-120 persoane

4. Numărul de locuri pe scaune - 20-.35

5. Lungimea – pînă la 16000 mm

6. Lăţimea – nu mai mult de 2550 mm

7. Înălţimea – nu mai mult de 3000 mm

8. Numărul de uşi – 3-4 , lăţimea uşilor – nu mai puţin de 1300 mm (excepţie uşa faţă)

9. Nivelul podelei – podea joasă pe toată lungimea autobuzului

10. Aranjarea podelei – material antiderapant.

11. Scaunul şoferului necesită să fie dotat cu perne şi spetează moale, cu reglarea înălţimii şi distanţei faţă de volan. Speteaza scaunului necesită reglată pe unghiul de înclinare.

12. Oglinzile retrovizoare prevăzute cu încălzire.

13. Cabina şoferului izolată de salon.

14. Salonul autobuzului trebuie să fie dotat cu un număr maxim de bare care să asigure transportarea persoanelor în siguranţă.

15. Pentru ventilarea corespunzătoare pe timp de vară este necesar de dotat autobuzul cu ventipane şi ferestruici.

16. Caroseria autobuzului din metal anticoroziv pe suprafaţa totală.

17. Materialele nemetalice folosite la amenajarea salonului trebuie să nu prezinte pericol de incendiu.

18. Motorul :

a) capacitatea - peste 160 kW

b) cerinţele toxice - EURO 4

c) tipul de combustibil :

- gaz natural comprimat (CNG)

- diesel + CNG

19. Cutia de viteze :

a) tipul - automată

b) numărul de trepte - 4+1

20. Sistemul de frînare - pneumatic cu ABS

21. Puntea din spate - analogic  RABA

22. Dotări auxiliare :

a) aparatul de control EG (tahograf)

b) sistem electronic pentru informaţii (faţă. spate, lateral)

c) sistem de apel (dispozitiv digital de convorbire)

d) pneuri – analogice ,,MATADOR’’

23. În completarea dotărilor trebuie de prevăzut: trusa medicală, cric, instrument, roată de rezervă şi semnalizator de avarie, instrucţia privind exploatarea, deservirea şi reparaţia este obligatorie să fie prezentă în fiecare autobuz. În scopul îmbunătăţirii măsurilor antiincendiare este necesar de dotat autobuzul cu stingătoare de incendiu instalate în locuri uşor accesibile

24. Este necesar de dotat obligatoriu autobuzul cu punte pentru persoane cu dizabilităţi al aparatului locomotor.

25. Termenul de garanţie - 12 luni sau 100 mii km.

26. Preţul – 1 autobuz pînă la 30.000 euro.

27. In timpul termenului de garanţie furnizorul0 este obligat să asigure înlocuirea pieselor care vor fi defectate din cont propriu.

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară şi expedia ofertele pînă la data de 30.11.2012 pe adresa R.Moldova, MD-2032, or. Chişinău str. Sarmizegetusa 51 tel/fax+373 22/ 55-60-30. E-mail directorpua@gmail.com.