Primăria mun.Chişinău

Privind rezultatele a activităţii economice  a SA „Termocom”

în anul 2009 şi I trimestru 2010.

1.Potrivit situaţiei din 29.12.2009, în gestiunea SA.,,Termocom” se află 22 centrale termice, 19 staţii de pompare, 254 km de reţele termice magistrale şi de distribuţie, (în două ţevi) 274 km de reţele de cartier de încălzire, (în două ţevi) 204 km reţea de alimentare cu apă caldă menajeră, 376 puncte termice centralizate, 186 puncte termice individuale.

În anul 2009 au fost produse de sursele proprii 456,4 mii Gcal de energie termică contra 453,2 mii Gcal în anul 2008. Volumul energiei termice procurat  a constituit  1393,2 mii Gcal sau cu 51,7 mii Gcal mai puţin ca în anul 2008.

Consumatorilor finali le-au fost livrate 1470,8 mii Gcal contra 1430,1 mii Gcal în anul 2008 cu 40,7 mii Gcal mai mult din contul reducerii pierderilor energiei termice.

2. Indicatorii tehnico-economici de bază pe parcursul perioadei 2008-2009

| Nr. crt. | Indicatorii | Unitatea de măsură | 2008 | 2009 | Devieri +,- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producerea energiei termice | mii Gcal | 453,2 | 456,4 | 3,2 |
|  | Consum propriu | mii Gcal | 14,2 | 14,2 |  |
| 2. | Energia termică procurată | mii Gcal | 1444,9 | 1393,1 | -51,7 |
|  | inclusiv: CET-1 | mii Gcal | 299,3 | 268,5 | -30,8 |
|  | CET-2 | mii Gcal | 1145,6 | 1124,7 | -20,9 |
| 3. | Energia termică livrată în reţea | mii Gcal | 1883,8 | 1835,4 | -48,4 |
| 4. | Pierderile în reţea | mii Gcal | 453,8 | 364,6 | -89,1 |
| 5. | Pierderile în reţea | % | 24,1 | 19,9 | -4,2 |
| 6. | Energia termică livrată consumatorilor | mii Gcal | 1430,1 | 1470,8 | 40,7 |
| 7. | Consumul specific de combustibil la producerea energiei termice | kg c.c./ Gcal | 154,5 | 154,4 | - 0,1 |
| 8. | Consumul total de gaz natural | mii m3 | 59451,1 | 59661,9 | 210,8 |
| 9. | Consumul total de energie electrică | mii kW | 42589,8 | 43280,7 | 690,9 |
| 10. | Apă potabilă | mii m3 | 328,0 | 232,1 | -95,9 |
| 11. | Apa de adaos procurată | mii m3 | 878,9 | 670,2 | -208,7 |
| 12. | Vînzări nete | mii lei | 773567,6 | 795432,0 | 21864,4 |
| 13. | Pierderi | mln. lei | -135,0 | -245,9 | -110,9 |
| 14. | Nr. mediu scriptic al lucrătorilor | pers. | 1526 | 1526 |  |
| 15. | Productivitatea muncii | mii Gcal/pers. | 0,937 | 0,964 | 0,027 |
| 16. | Productivitatea muncii | mii lei/ore | 506,9 | 521,3 | 14,4 |
| 17. | Preţul de cost al 1 Gcal | lei/Gcal | 639,79 | 709,12 | 69,33 |
| 18. | Fondul de salarizare mediu lunar | lei | 3939 | 3826 | - 113 |

3. Privitor  la problemele apărute pe parcusul anului:

a) nebalansarea tarifului de livrare  a energie termice. Tariful în vigoare nu acoperă creşterea tarifelor la resursele energetice, şi anume :

| Nr | Indicatorii | Unitatea de măsură | Inclus în tarif | Real în anul 2009 | Diferenţa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | lei | % |
| 1. | Tariful la gazele naturale furnizate de către SA”Moldovagaz” | lei/ 1000m3 | 2057 | 3067 | +1010 | 49,1 |
| 2. | Tariful la energia termică procurată de la : CET – 1 CET - 2 | lei/Gcal lei/Gcal | 284,69 211,44 | 512,05 410,44 | +227,36 +199,00 | 79,9 94,1 |
| 3. | Tariful de achiziţionare a energiei electrice | lei/ kWt | 0,78 | 1,15 | +0,37 | 47,4 |

Prin urmare, pierderile financiare la livrarea energiei termice  consumatorilor finali pentru anul 2009 vor constitui aproximativ 245 mln. lei, ceea ce va duce la majorarea  corespunzătoare a datoriilor faţă de furnizorii gazului natural şi a altor resurse energetice.

b) neonorarea obligaţiunilor de către Consiliul municipal Chişinău privind achitarea datorilor pentru subvenţiile acordate populaţiei în suma de 80,4 mln.lei.

4. În scopul  majorării fiabilităţii sistemului centralizat de alimentare cu energie termică în mun. Chişinău, S A.,,Termocom” în anul 2009 a realizat unele măsuri, inclusiv principalele:

- reparaţia coşului de fum (h=100m), la Centrala Termică Vest;

- reparaţia utilajului la 19 (nouăsprezece) staţii de pompare;

- au fost reabilitate 6,9 km reţea de cartier (în două ţevi),  5,3 km reţea magistrală (în două ţevi)   şi  5,3 km reţea de alimentare cu apă caldă menajeră,  ce constitue 2.4 % din cantitatea totală de ţevi aflate la balanţa S.A. „Termocom”. Conform Hotărîrii Guvernului RM nr.338 din 21.03.2003, în procesul campaniei de reparaţii trebuie schimbate anual pînă la 5 % de ţevi întru efectuarea schimbării totale a lor în perioada de 20 de ani, ceea ce anual constituie 62,9 km ţevi ;

- au fost montate puncte termice individuale (PTI) – 32 unit;

- au fost montate robinete sferice – 2 264 unităţi;

- testări hidraulice ale reţelelor termice de cartier de la 359  puncte  termice  centrale,  ce  constituie  100 % din numărul planificat al punctelor termice;

- lucrări de reparaţie curentă a utilajului  din 377 puncte termice ce constituie 100 % din numărul planificat;

- lucrări de pregătire a  4056  noduri de elevatoare ce constitue  100 %;

- au fost schimbate schimbătoarele tubulare de căldură pentru prepararea apei calde menagere, prin instalarea a 17 unităţi cu plăci;

- lucrări de diagnostică a cazanelor şi utilajului  din centralele termice Vest şi Sud.

5.  Insuficienţa resurselor financiare au generat lacune în scopul atingerii obiectivelor propuse şi celor planificate pentru anul 2009.

6.  Activităţile desfăşurate în localităţile rurale ale municipiului Chişinău în anul 2009 au fost:

- reparaţia capitală a cazanului DKVR-10/13, nr.1 din Centrala Termică or.Ciorescu;

- au fost pregătite pentru sezonul de încălzire19 (nouăsprezece) centrale termice din suburbie;

- reparaţia capitală a  reţelelor termice, din str.Moldova şi str.Negruzzi, or.Ciorescu, şi din str.Chişinăului şi Tineretului, or.Cricova;

- reparaţia parţială  a acoperişului clădirilor Centralelor Termice din or.Durleşti, Bacioii Noi, Ghidighici, Dobruja, Stăuceni.

7. Obiectivele principale, planificate pentru anul 2010 sunt:

- Asigurarea consumatorilor cu agent termic de înaltă calitate în sezonul de încălzire 2010-  2011 prin reabilitarea reţelelor termice cu grad înalt de uzură cu ţevi prefabricate cu izolaţie termică din poliuretan expandat;

- Asigurarea consumatorilor cu apă caldă menajeră de înaltă calitate prin instalarea la unele blocuri locative puncte termice individuale în subsolurile blocurilor locative;

- Atragerea noilor consumatori prin implementarea unor proiecte investiţionale..

Ţinînd cont de gradul înalt de uzură a utilajului S.A. „Termocom” sunt necesare investiţii suplimentare. Lucrările de reparaţii  au fost îndeplinite în funcţie de posibilităţile financiare ale întreprinderii. La moment toţi consumatorii sunt asiguraţi cu energie termică.

Director economic                                                    V. Morii